Тезисы/Технические науки. – 7.Химические технологии

УДК 661.321.3

Марченко И.Л., Гайворонский В.Ф., Постронко А.И.

РАЗДЕЛЕНИЕ ДИСТИЛЛЕРНОЙ СУСПЕНЗИИ СОДОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПРИСУТСТВИИ ДОБАВОК ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Донбасская государственная машиностроительная академия,

Украинская инженерно-педагогическая академия

The influence of surface-active substances for  division of distilled suspension of soda industry was studied.

Изучено влияние поверхностно-активных веществ на разделение дистиллерной суспензии содового производства.

Ключевые слова: суспензия, разделение, поверностно-активные вещества, добавка, содовое производство.

При получении хлористого кальция из отходов производства синтетической кальцинированной соды лимитирующей стадией процесса является разделение дистиллерной суспензии. Из-за наличия коллоидных примесей скорость осветления ее не удовлетворяет производство по качеству прозрачной части. В работах [3,4] были приведены результаты исследований по использованию алкилдиметилбензиламмоний хлорида фракции С13 – С14,   С17 – С20 и алкилтриметиламмоний хлорида фракции С12 – С14. Исследования показали, что соли четвертичных аммониевых оснований могут оказывать существенное влияние на разделение производственных суспензии, поэтому мы продолжили исследования в этой области.

В настоящем сообщении приведены результаты исследований ряда солей четвертичных аммониевых оснований (ЧАС) с целью их использования для разделения дистиллерной суспензии содового производства. Такой выбор ЧАС был обусловлен необходимостью провести более строгую сравнительную оценку их флокирующей способности.

Опыт проводили в лабораторных условиях следующим образом: 250 мл жидкости после дистиллера цеха кальцинированной соды Славянского содового комбината вводили в реакционную колбу, вводили добавку ПАВ и перемешивали в течение 10 мин при температурах 27 и 900С. После взаимодействия содержимое колбы выливали в цилиндр емкостью 250 мл, снабженный миллиметровой шкалой, и наблюдали разделение суспензии фиксированием через определенные промежутки времени положения границы раздела фаз. По результатам отсчетов определяли для каждого данного момента высоту прозрачного слоя и степень отстаивания. На основе седиментационных кривых рассчитывали средние скорости осветления за весь период разделения. В работе использовали 1·10-1 ÷ 1·10-8 масс.% поверхностно-активных веществ. Результаты опытов представлены  в табл. 1-2. Предварительными опытами установлено, что скорость седиментации суспензии без ПАВ при 270С составляет 0,255, а при 900С – 0,357 м/ч. Большое значение для коагуляции взвесей суспензии имеет концентрация добавок, с увеличением которых выше оптимальных происходит стабилизация смеси. Из табл. 1 следует, что концентрация 1·10-2 ÷ 1·10-4 масс.% является оптимальной. Следует отметить высокую разделяющую способность исследуемых добавок в первые минуты отстаивания. Так, при содержании в смеси 4·10-3 масс.% добавок уже за 1 мин. отстаивания высота осветленного слоя достигает конечного предела, принятого условно за стандарт. При использовании ПАВ прозрачность дистиллерной жидкости намного выше, чем без добавок. Например, при введении в суспензию 4·10-3 масс.% ОДМБАХ содержание взвесей в прозрачной части жидкости составляет 0,008 мг/л, в то время как без добавок – 0,083 мг/л. Это имеет решающее значение при выборе добавок для производственных условий, так как избыточное количество взвесей в осветленной части жидкости приводит к засорению греющих поверхностей вакуум-выпарных аппаратов, снижая их производительность.

Таблица 1

Скорость разделения дистиллерной суспензии при 900С

| Время отстаивания суспензии, мин | Концентрация ОДМБАХ, масс.% |
| --- | --- |
|  | 1·10-8 | 1·10-6 | 1·10-4 | 1·10-2 | 1·10-1 |
|  | Высота осветленного слоя, см |
| 1 | 12,5 | 13,5 | 19,0 | 19,0 | 13,0 |
| 2 | 16,7 | 19,3 | 19,9 | 20,8 | 19,5 |
| 3 | 18,1 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 20,5 |
| 4 | 18,8 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 20,7 |
| 5 | 19,7 | 21,5 | 22,0 | 22,2 | 20,9 |
| 10 | 20,2 | 21,6 | 23,0 | 22,6 | 21,0 |
| 15 | 20,8 | 21,6 | 23,4 | 23,4 | 21,2 |
| 20 | 21,3 | 21,9 | 23,6 | 23,6 | 21,2 |

Таблица 2

Средняя скорость разделения дистиллерной суспензии в присутствии различных ПАВ

| № п/п | Наименование добавки | Концентрация добавки, % | Скорость расслоения суспензии, м/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид | 0,005 0,010 0,020 | 0,2 0,4 0,4 |
| 2 | Оксидецилметилбензиламмоний хлорид | 0,005 0,010 0,020 | 0,9 1,3 1,4 |
| 3 | Диметилэтилцетиламмоний хлорид | 0,005 0,010 0,020 | 0,5 1,0 1,2 |
| 4 | Гексадецилдиметилбензил-аммоний хлорид | 0,005 0,010 0,020 | 0,8 1,2 1,4 |
| 5 | Тридодециламмоний хлорид | 0,005 0,010 0,020 | 0,6 0,8 0,8 |

Литература:

- Вейцер Ю.И., Минц Д.М. Высокомолекулярные флокулянты в процессах очистки природных и сточных вод. — М.: Стройиздат, 1984. — 201с.

- Соломенцева І.М., Баран О.О., Посторонко А.І., Куриленко О.Д. Вивчення стійкості суспензії карбонатного шламу в присутності добавок поліетиленоксидів // Український хімічний журнал, 1973. — Вип. 8. — С. 780-784.

- Посторонко А.И., Зеленая С.А. Изучение устойчивости суспензии карбонатного шлама в присутствии добавок четвертичной аммониевой соли ДМ-4 // Физико-химическая механика и лиофильность дисперсных систем, 1977. — Вып. 9. — С. 79-81.

- Посторонко А.И., Ривный В.С. Изучение устойчивости суспензии карбонатного шлама в присутствии добавок некоторых солей четвертичных аммониевых оснований // Журнал прикладной химии, 1977. — № 1. —С. 164-166.