УДК 621.438.001.5

Р.В.Тютюн

Українська інженерно-педагогічна академія, Україна

модель вібраційних процесів підшипників електродвигуна

R.Tjutjun

Engine bearing vibration modeling

Підшипники (ковзання або кочення) служать як опори і фіксують положення ротора в електродвигуні. Однією з несправностей електродвигунів, що часто зустрічаються, є послаблення (розпущеність) механічних зв'язків кріплення підшипників кочення  і  послаблення  (зникнення) натягу на вкладишах  підшипників ковзання. Результатом появи цієї несправності є виникнення механічних коливань з частотами кратними роторним гармонікам.

Роботу присвячено аналізу вібраційних сигналів, що виникають  при послабленні механічних зв'язків підшипників електродвигуна. При припущенні, що коливання симетричного ротора, який спирається на підшипники, описують рівнянням виду:

,

де        х   -  переміщення цапфи ротора;

H   -  відцентрова сила ротора;

m   -  половина маси ротора;

t    -  час;

F(x) - нелінійна оновлююча сила.

Показано, що при малих зазорах ( між корпусом і вкладишем підшипника коливання ротора відбувається на першій і третій роторних гармоніках. Отримано оцінку співвідношень гармонік у виді:

,

де       А1 і А3 – перша та третя гармоніки коливань ротора;

- відносна власна частота коливань ротора в підшипнику з зазором.

Для більших значень зазору ( співвідношення гармонік має вигляд:

,

де       ( - малий параметр;

.

Наведено результати досліджень ротора електродвигуна СТД-4000, використовуваного в якості приводу нагнітача природного газу, які узгоджуються з теоретичними викладками. Отримано вібропортрети дефектів підшипників кочення і ковзання при послабленні (розпущеності) механічних зв'язків. Вони представлені у вигляді відношення амплітуд роторних гармонік до першої і можуть бути використані для виявлення несправностей. При малих зазорах, коли відбувається прослизання в обоймі підшипника, збуджується амплітуда третьої роторної гармоніки, що перевищує першу. Подальше збільшення зазору призводить до появи  амплітуди другої і третьої роторних гармонік сумірних з першою.